## Slide 1
第四章 指令系统
Notes: 4学时

## Slide 2
※主要内容
⑴指令系统的组成 (指令的表示)
指令功能，指令格式(组成/信息表示方法)，
操作码编码，指令字组成 (操作的编码[表示])
⑵操作数(OPD)的存放 (数据的地址组成)
OPD在REG、MEM、IR中的存放方式、地址表示
⑶寻址方式 (地址的编码[表示])
指令寻址方式，数据寻址方式，指令格式分析(举例)
⑷指令系统举例 (△)
ISA的数据表示、OPD存放、寻址方式、指令格式、指令功能
⑸指令系统的发展 (△)
CISC，RISC
※总体要求：理解指令所含信息的表示方法，能按给定ISA编程

## Slide 3
§4.1 指令系统组成
※主要内容：指令功能，指令格式，操作码编码，指令字
*计算机系统组成回顾：
硬件组成—
CPU+主存+外设
软件组成—
程序由指令序列组成；
指令由操作码+地址码组成、用二进制编码表示
工作方式— (软件的执行方式)
循环的指令执行过程；指令执行过程包括：
取指令、分析指令、执行指令、计算指令地址
└←取操作数、操作、写结果
软硬件接口(交界面)—
指令系统，约定硬件具备的所有功能
即所有指令的功能→┘
R[1]←M[204]+2
R[1]=0时转203
M[2005]←8
停机(转800)
x
flag
200
201
202
203
204
205
OP
A1
A2
地址
数据
控制
CPU
ALU
寄存器组
状态寄存器
MAR
PC
控制部件
MDR
IR
主存储器
外部设备
op

## Slide 4
*指令系统： —又称指令集(Instruction Set)或ISA
目标—
内容—
评价—
设计—
结果—
风格—
约定所有指令的指令功能及指令格式(表示格式)
包括数据表示、操作数存放方式、寻址方式、指令功能、指令格式等
代码效率(指令字长&指令条数)、执行速度(译码时间&执行时间)
基于评测程序，采用频带分析法，进行统计&选择&设计
(用户提供) (无量化标准) (计算机系统结构的任务)
仅支持高频使用及无法替代的数据类型、操作类型等
└←考虑硬件性能、性/价，其余功能可通过软件转换
有CISC、RISC两种，目前RISC是主流(适于并行处理)
│ └←执行速度快
└←代码效率高
本课程的要求：认知指令系统(本章)、实现指令系统(下章)
CISC—Complex Instruction Set Computer
RISC—Reduced Instruction Set Computer

## Slide 5
1、指令的操作数(Operand,OPD)
*硬件支持的数据类型：
(称为数据表示)
*OPD的数据类型：
└←指运算类指令的数据
*OPD的存放部件：
具体器件—
数据地址—
包括数据操作(取操作数+操作+写结果[含标志])、指令地址计算
数据操作例：目的操作数←源操作数1 OP 源操作数2
指令地址计算例：PC←PC+1 或 PC←转移目标地址
高频使用的数据类型，有多种长度(存储效率高)
例：RISC-V支持8/16/32位整数，32/64位浮点数，64位SIMD数
数据表示的子集(可简化运算部件)
寄存器/寄存器组、存储器、外设、IR等
寄存器中 存储单元中 地址码中(立即数)
寄存器编号 存储单元地址 无
思考④：指令的存放部件是？
思考③：立即数与常数的区别是？
指令中是否需编码表示(如x=x+6、i++中的6和1)
思考①：RISC-V中加减法器的位数是？存储器单元的长度是？
32位，8位
思考②：CPU中设置寄存器组的好处是？数据寄存器的长度是？
3
存储器(存储程序工作方式所规定)
一、指令功能
Notes: 思考②：程序具有局部性（很快会再访问），设置可以避免经常访问存储器，提高速度（存储器慢）；同机器字长（看硬件组成图），思考④：存储器（存储程序工作方式所规定）

## Slide 6
2、指令的操作(Operation,OP)
*指令功能的描述： (有多种方法)
数据操作—
OPD—
指令地址计算—
*常见指令类型：
①功能为目的OPD←源OPD1 OP 源OPD2， ←直观/不规范
源OPD为部件中内容，目的OPD为部件地址，OP为C语言运算符
②汇编语言指令格式 ←规范/不直观
顺序型指令隐含为PC←(PC)+1， ←1指所占存储单元个数
转移型指令描述为PC←表达式 ←与数据操作合并
如：(R0)=0时PC←PC+40，否则PC←PC+1
数据传送、算逻运算、转移控制等 ←均高频使用
示例—
R0←(R1) 或R[0]←R[1]
R0←M[0100H] 或R[0]←M[0100H]
M[0100H]←(R2)或M[0100H]←R[2]
R0←(R2)＋6 或R[0]←R[2]＋6
源OPD在1#REG中，目的OPD在0#REG中
源OPD在0100H#存储单元中，目的OPD在0#REG中
源OPD在2#REG中，目的OPD在0100H#存储单元中
源OPD在2#REG及IR中，目的OPD在0#REG中
 | a#寄存器 | b#存储器单元 | 立即数 | 外设端口
地址描述 | Ra 或R[a] | M[b] | / | 以后 再说
内容描述 | (Ra)或R[a] | M[b] | 真值 | 

## Slide 7
*数据传送指令：
数据操作—
指令地址计算—
REG、MEM、外设间的数据传送(源OPD、目的OPD各1个)
如：R0←(R1) ←1#REG的内容传送到0# REG中
R0←M[0100H] ←0100H#存储单元的内容传送到0#REG中
M[0100H]←(R2) ←2#REG的内容传送到0100H#存储单元中
 | 寄存器传送 (REG←REG) | 取数 (REG←MEM) | 存数 (MEM←REG) | 输入 (REG←IO) | 输出 (IO←REG)
源OPD | n位 | m位① | n位③或m位 | m位 | n位或m位
目的OPD | n位 | n位②或m位 | m位 | n位或m位 | m位
结果标志 | / | /④ | / | / | /
注：①MEM中数据长度m有多种(可提高存储效率) ②REG长度＝机器字长n，RISC为n(简化硬件)、m＜n时先进行位扩展 ③RISC为n、m＜n时先进行位截断 ④无运算所致 |  |  |  |  | 
PPT约定：寄存器记为REG(Register)，存储器记为MEM(Memory)
PC←(PC)＋1 ←顺序型指令均隐含表示
思考：若REG长度为16位、存储单元长度为8位，R0←M[0100H]传送的是？
M[0100H]和M[0101H](长数据连续存放)，仅传送1个字节时为R0←ZExt(M[0100H])
Notes: 思考⑤：没有复用加法器的与、或、异或门

## Slide 8
*算术逻辑运算指令：
数据操作—
指令地址计算—
*移位运算指令：
数据操作—
指令地址计算—
PC←(PC)＋1
逻辑左移、逻辑右移、算术右移等，
如：R0←(R0)<< 2、R1←(R1)>>L 3、R1←(R1)>>A(R2)
源OPD为n位(数据)、log2n位(移动位数)，
结果标志为CF/OF
PC←(PC)＋1
 | ＋/－ | ×/÷ | ++/--/求补 | 按位的&/¦/~
源OPD | 2个，n位① | n位 | 1个，n位 | 2个/1个，n位
目的OPD | n位 | n位或2n位 | n位 | n位
结果标志 | ZF/CF/OF/SF | CF/OF | ZF/CF/OF/SF | ZF
注：①RISC为机器字长，CISC有多种长度 |  |  |  | 
OPD为整数(有/无符号、位串)，需保存结果标志
如：R0←(R1)＋M[0100H]、R2←(R2)＋1；R0←(R0)&(R1)、R0←~(R0)
思考②：标志的存放部件是？
思考①：n位ALU如何支持m位运算？
结果在低位，标志按m位产生(有多种控制信号)
无算术左移指令！
3
Notes: 思考②：状态寄存器，供后续指令使用(使用者CU)

## Slide 9
*转移控制指令：
转移类型—
数据操作—
│
指令地址计算—
下条指令地址：
地址源OPD：
跳转(无条件转移)、分支(条件转移)、调用、返回
产生数据状态、判断是否转移，仅分支需要
└←基于转移条件(如＞/≥等)，方法有多种
└←源OPD为2个数据或标志，操作为减法或无
RISC采用→┘ └←CISC采用
PC＝计算结果 或 PC＝(PC)＋1
└←指令寻址方式中讨论 └←仅分支有
转移目标地址，或相对偏移量(如PC＝(PC)+disp)
JMP 2010
…
R0←(R1)
2000
…
2010
JZ 2010
…
2000
2001
…
CALL 2010
…
…
RET
2000
2001
…
2020
(R0)=0时转2010
…
2000
2001
…
思考①：CALL、RET指令的返回地址如何表示？如何支持嵌套调用？
隐含表示，保存在栈中

## Slide 10
※指令功能小结：
功能组成—
数据操作—
指令地址计算—
*其他指令：
浮点运算—浮点算术运算指令等
十进制运算—加法校正、减法校正等 ←硬件为二进制运算
CPU控制—标志(如CF/ZF)置位、标志复位、程序结束等
数据操作(取OPD+操作+写结果[含标志])、指令地址计算
OPD存放部件有多种(REG/MEM/IR等)、常按地址访问，
操作类型有多种(区分OPD类型)、源OPD个数不同，
所存目的OPD相关于应用、所存标志取决于操作类型
(如n位乘积) (如传送不产生标志)
顺序型指令：NextPC＝(PC)＋1
转移型指令：NextPC＝运算结果

## Slide 11
*指令格式的组成：
不同指令的标识—
操作码表示的信息—
地址码表示的信息—
*指令中信息的表示：
性能指标—
表示方法—
用编码表示指令功能所含信息(操作类型、源OPD/目的OPD、下条指令地址)
操作码
地址码
用操作码实现(要求编码无二义性)
操作类型、格式参数(地址码个数+目的OPD位置等)
源/目的OPD地址、下条指令地址
i: AD←(A1) OPER (A2)
j: …
OP
A1
A2
例：0 0 1 0 0 1 1 0
有些ISA含OPD部件类型/寻址方式
平均码长、规整性 ←影响存储空间、译码时间
显式(编码)、隐式(约定)
↑
操作码可指明
OP3
A1
A2
OP4-8
A
OP9
A1
A2
OP1-2
A
OP3
A1
A2
OP4
A
OP9
A1
A2
OP1-2
A
OP4-8
二、指令格式 --指令功能的表示

## Slide 12
1、操作码
需表示的信息—
*需显式表示的信息：
隐式表示的条件—
*操作码的编码方法：
定长编码—
变长编码—
*操作码的特性：
操作类型(功能+OPD类型)、格式参数(个数+位置等)
操作功能须显式表示，其余可隐式表示
同一指令中某信息仅1种取值时
如：指令的OPD类型仅为32位无符号整数时，
指令的地址码个数仅1个时
(面向所有指令，尽量规整[相同属性约定相同])
按序编码，长度＝log2(显式表示信息的种类数)
带权编码，如扩展编码(基于哈夫曼编码)
└←2叉哈夫曼树
例1：定长编码、哈夫曼编码、扩展编码示例 (下页)
不同指令的编码无二义性
└←区分不同指令的操作、隐含表示的信息
(操作类型、源/目的OPD、指令地址计算方法)
k叉哈夫曼树→┴←提高规整性←┘
abcdef
**** ***

## Slide 13
操作Ii | 频率Pi | 定长码 | 哈夫曼码 | 扩展码
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 | 0.40 0.26 0.15 0.06 0.05 0.04 0.04 | 000 001 010 011 100 101 110 |  | 
平均码长(∑PiIi) |  | 3.00 |  | 
规整性(码长种类) |  | 1种 |  | 
例1：7种操作的使用频率分别为0.4、0.26、0.15、0.06、0.05、0.04、0.04，分别按定长、哈夫曼、扩展(2种长度)格式进行编码
00 01 10 11 00 11 01 11 10 11 11
2.38
2种
0 10 110 11100 11101 11110 11111
2.32
4种
0.15
0.26
0.40
4叉哈夫曼树
(2层有叶结点)
1.00
0.19
0.04
0.04
0.05
0.06
00
01
10
11
00
01
10
11
0.60
1.00
0.34
0.19
0.08
0.11
0.04
0.04
0.05
0.06
0.15
0.26
0.40
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2叉哈夫曼树
(4层有叶结点)
扩展编码的要求—扩展标志与短编码间无二义性
反例：有2个人(王二、王二宁)，“王二宁静一会儿”的目标是谁？
思考：写出23种操作(7个频率较高、16个频率较低)的扩展编码(2种长度)
000~110
111
0000~1111
高频操作:
低频操作:

## Slide 14
2、地址码
需表示的信息—
*需显式表示的信息：
*地址码的编码方法：
*地址码的特性：
源OPD地址、目的OPD地址，下条指令地址
均可隐式表示(操作码可指明)
如：加1指令的1隐含表示，
RET指令的转移目标地址隐含表示
(面向一条指令，尽量有共性[相同属性约定相同])
各地址的形成参数(一个/多个) ←数据寻址方式中讨论
例2：假设CPU的寄存器组有8个寄存器(长度为16位)，存储器有256个存储单元(按字节编址)，分析下列指令的地址码、下条指令地址
地址长度：
地址码：
下条指令地址：
操作码：
仅表示当前指令的OPD地址/OPD
└←不同指令可能不同(如上例的①③的MEM地址码)
00100010
00101000
01000010
00111010
00100110
20
21
22
23
24
取8位数据，
R2←ZExt(M[28H])
R2←(R2)+1
存16位数据，
M[(R1)+6]←(R2)
主存
指令功能
REG地址为3位，MEM地址为8位
REG为直接表示，常数为隐含表示，
MEM为直接或基址表示
(PC)+2、(PC)+1、(PC)+2
①③的后2位为取/存、8/位

## Slide 15
3、指令字
*指令字长：
要求—
*术语：
*指令集结构：
定长指令字结构—
变长指令字结构—
即指令格式的实例(编码固定) ←仅包含显式表示信息的编码
指令对应指令格式的位数
指令字长＝n×主存单元长度 ←机器字长＝m×主存单元长度，m为常数
单地址指令、双地址指令、零地址指令 ←指OPD地址个数
单字长指令、双字长指令、半字长指令 ←字长指机器字长
所有指令的指令字长完全相同(n为常数)
所有指令的指令字长不尽相同(n可变)

## Slide 16
例2：设指令长度为16位，有零地址指令、单地址指令、双地址指令3种指令格式，每个地址码均为6位。
⑴操作码采用定长编码方式时，若零地址指令、单地址指令分别为4条和5条，则双地址指令最多可定义多少条(N)？
⑵操作码采用扩展编码方式时，若零地址指令、双地址指令分别为8*63*64条和4条，单地址指令最多可定义多少条(M)？
解：⑴
⑵
操作码长度＝16-6-6＝4，N≤24-(4+5)
双、单、零地址指令操作码长度分别≤4、10、16，
有M+8*63*64/26≤(24-4)×26，即M≤12×26-8*63
A1
A2
A
?条
5条
4条
空闲
空闲
操作码占满空闲位时
A1
A2
A
4条
M条
8*63*64条
≤(24-4)×26条
＝8*63*64/26条
每条指令占1个操作码

## Slide 17
※指令格式小结：
指令格式-指令功能的关系— (指令所含信息的表示方法)
指令格式与指令的关系—
一条指令：
指令字长：
指令集结构：
注：指令所含信息—操作类型(功能+OPD类型)、源/目的OPD、下条指令地址
操作码的编码—无二义性(标识不同指令)，可指明(指令中的)隐式信息
操作码相同的指令，多条指令可共用一种格式
└←理论上为操作类型，部分ISA操作码包含寻址方式
＝对应指令格式长度＝n×主存单元长度
所有指令字长的类型(定长/变长)
操作
编码
指令地址/OPD地址
OPD的存放(GPRs/MEM/IR等)
显式的指令地址/OPD信息
显式的操作/格式信息
隐式的信息(显式之外)
表示方式(显式/隐式)
思考—信息隐式表示的条件？必须显式表示的信息？隐式信息如何识别？
地址编码
(~寻址方式)
(地址码个数/目的OPD位置等)
功能所含信息
地址码
指令格式
需约定
(表示)的信息
操作码
格式参数
指令功能

## Slide 18
§4.2 操作数的存放
※主要内容：数据在REG、MEM、IR中的存放方式、长度及地址表示
1、数据在REG中的存放 (以定点数为例)
背景—数据有多种类型&长度(如8/16/32位)，ALU支持少量长度(如16/32位)
需求—
*REG的组织：
*存放方式：
*长度及地址的表示：数据长度—
数据地址—
REG可存放与OPD等长的数据(如16/32位) ←便于直接读/写
每类有1个REG组，映射为多个REG组空间 ←多个REG组成本高
使用别名方式→┘ └←各空间REG个数相同(地址长度相同)
占用某REG组空间的1个REG(REG的全部/部分) ←要求REG可分段读写
如： 使用R0、R1
使用R3的低端和高端
由操作码指明 ←长度∈数据表示
某REG组空间(与数据长度相对应)的地址
R0
地址=000
… …
R3
地址=011
R4
地址=100
… …
R7
地址=111
R0
… …
R3
R4
… …
R7
地址=111
地址=100
地址=000
地址=011
R0
… …
R3
R4
… …
R7
地址=111
地址=110
地址=000
地址=001
或
0010(32b加)
000 001
0111(16b减)
110 111
指令i:
指令j:
OPi(含w)
xxx
w表示OPD长度，可隐含

## Slide 19
2、数据在MEM中的存放
背景—数据有多种长度，MEM单元长度＝最短数据长度
*存放方式：
*长度及地址的表示：数据长度—
数据地址—
*存放方式的属性：
端序—
对齐—
存放在连续的存储单元中
由操作码指明(同REG数据长度)
用最小单元地址(N)表示
包括端序(Endian)、对齐(Alignment)
存放时的字节顺序(即N中内容)，有大端、小端2种
(可任选一种)
存放时的位置限制(即N的取值)，有不对齐、对齐2种
类型有边界对齐、4字节对齐等←┘ (目前均为对齐)
B
B
B
B
数据长度
N
N+1
N+2
N+3
B3
B2
B1
B0
N
N+1
N+2
N+3
大端方式(N～MSB)
数据地址
B0
B1
B2
B3
N
N+1
N+2
N+3
小端方式(N～LSB)
MSB—Most Significant Byte
LSB—Least Significant Byte
数据：
B3 B2 B1 B0
MSB LSB
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
C(N=3)
A(N=0)
B(N=1)
C(续)
D(N=7)
D(续)
E(N=9)
F(N=10)
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
A(N=0)
B(N=2)
C(N=4)
D(续)
E(N=10)
F(N=12)

## Slide 20
边界对齐方式：N＝k×数据长度(所占单元数S) ←即N的低log2S位=0
4字节对齐方式：≤4字节的边界对齐方式
例2：32位计算机的MEM按字节编址、数据采用大端、边界对齐方式存放。对C语言结构数组：struct ST{ char a;int b;short c;} ss[20];
若ss在MEM中的起始地址为200H，则ss[1].b的地址是多少？
解：ss存放效果如右图，则p＝ ，q＝ ；
为使ss[i]的各元素都能边界对齐，
则sizeof(ST)＝常数＝ ，
故k＝ ，x＝
例1：若MEM按字节编址，数据在MEM中采用小端、边界对齐方式存放，则2005H#单元可存放机器数12345678H中哪个字节？
解：地址N＝ ，2005H#单元存放的是
2005H/4*4＝2004H 56H
ss[0].a
ss[0].b
ss[0].c
ss[1].a
ss[1].b
ss[1].c
200H
p
q
k
x
y
char
int
short
char
int
short
204H 208H
m×sizeof(int)
208H＋2/4×4＝20CH 210H
思考：为减小所占存储空间，编译程序应如何优化？
地址 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
单元 |  | A | B0 | B1 | C0 | C1 | C0 | C1 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |  |  | E0 | E1
Notes: 思考：调整结构元素次序

## Slide 21
3、数据在其他部件中的存放
*数据在IR中的存放：
背景—
存放方式—
*数据在堆栈中的存放：
背景—
存放方式—
数据有多种长度，常≤OPD长度 ←便于缩短指令字长
按约定格式存放，或连续存放(端序同MEM、不对齐)
无地址 ←指令格式已约定位置
数据仅一种长度，常＝机器字长 ←应用需求如此，可简化实现
连续存放(端序同MEM、对齐)，无地址 ←便于统一处理
└←操作码控制栈顶指针变化
OPi
A
Imme
※数据存放方式小结： (决定了数据的地址组成、存取组织)
存放部件 | 存放方式 |  | 数据地址 | 长度表示
REG | 占用全部/部分空间 |  | REG编号 | 操作码指明
MEM | 端序(大/小) | 对齐(目前) | 最小单元地址 | 
IR | 端序(同MEM) | 不对齐 |  | 
堆栈 | 端序(同MEM) | 对齐 |  | 机器字长

## Slide 22
§4.3 寻址方式
※主要内容：指令寻址方式，数据寻址方式，指令格式分析
*寻址方式：
目标—
*OPD/指令地址的类型回顾：
OPD地址—
指令地址—
*OPD/指令地址的软硬件关联：
REG地址—
MEM地址—
有效地址(EA)：
物理地址(PA)：
根据地址码形成OPD/指令地址的方法，即地址＝f(地址码)
编码时缩短地址码长度，执行时方便地址形成 ←函数f 简单
REG地址、MEM地址、IO端口地址 ←立即数、栈中数据无地址
MEM地址 ←存储程序工作方式要求
(IO端口地址以后再讨论)
位数相同(与软件需求无关)，硬件直接使用(实现简单)
位数不同(软件要求很大、硬件考虑成本)，
└←ISA需约定大小
软件中的MEM地址(逻辑地址/虚拟地址)，根据地址码形成
硬件中的MEM地址
思考②：软硬件大小不一致，程序如何执行？
每次装入部分程序(串行执行)，
访问时先进行地址变换(没办法)
思考①：REG地址会与MEM地址位数相同吗？
硬件变换后使用
└←基于装入位置
Notes: 思考①：不会，不利于缩短地址码长度

## Slide 23
1、指令寻址方式
*指令类型与下条指令地址：
顺序型指令—
转移型指令—
*指令的寻址方式：
EA＝(PC)＋1，均隐式表示(EA与指令内容无关)
EA＝f(地址码)，常显式表示(EA与指令内容有关)
有隐含、直接、相对等 ←数据寻址中一并讨论
*下条指令地址的形成：
寻址方式的识别—
分析指令时，根据操作码判断(CISC常需地址码参与)
下条指令地址的形成—
取指令时，可实现顺序寻址(EA＝(PC)＋1) ←可用计数器实现
执行指令时，实现跳跃寻址(EA＝f(地址码)) ←需等待转移判断
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
指令执行过程的理论方案
取指令
分析指令
执行指令
指令执行过程的实际方案
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
思考：什么情况下，取指令时可实现顺序寻址？
Notes: 思考：采用定长指令字结构时

## Slide 24
2、数据寻址方式
*寻址方式的识别：指令译码时，通过操作码/地址码区分(CISC为后者)
*地址码的组成：
RD
0 RS
0 1 0
RD
1 RS
0 1 0
例：RD←(RD)＋(RS)
RD←(RD)＋M[(RS)]
寻址方式位F 地址参数A
OPD或EA＝ f (F,地址参数)
地址码：
同一指令的同一OPD可以有多种寻址方式(仅1种时F可缺省)
*立即寻址(Immediate Addressing)方式：
OPD放在IR中，地址参数为OPD本身(不是OPD地址)
F1 Imm
OPx
OPD＝Imm
操作数
为便于理解，均以单地址指令为例
*寄存器寻址(Register Addressing)方式：
OPD放在数据REG中，地址参数为数据REG号
F2 i
…
操作数
…
数据REG组R*
数据REG号
OPx
OPD＝(Ri)
Ri

## Slide 25
*直接寻址(Direct Addressing)方式：
OPD放在MEM中，地址参数为OPD的EA
*间接寻址(Indirect Addressing)方式：
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的EA
思考：直接寻址与立即寻址的区别？
F3 A
OPx
OPD的EA＝A
OPD＝M[EA]
数据段或程序段
有效地址
…
操作数
…
存储器
F4 A
OPx
OPD的EA＝M[EA]＝A
OPD＝M[EA]
有效地址
操作数
…
A
存储器
可用于指令寻址
因需要访存，很少使用(适用于**p)
*寄存器间接(Register Indirect Addressing)寻址方式：
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的地址REG号
F5 i
…
A
…
地址REG组R*
地址REG号
OPx
OPD＝(Ri)
有效地址
数据段或程序段
…
操作数
…
存储器
Notes: 思考：地址参数是OPD还是OPD的EA

## Slide 26
*变址寻址(Indexing Addressing)方式：
OPD放在MEM中，地址参数为变址REG号及形式地址(基准地址)
特点—常用于数据块访问，变址REG的值自动改变(每次使用时)
F6 j A
…
变址值
…
变址REG组I*
变址REG号
OPx
OPD的EA＝(Ij)＋A
OPD＝M[EA]
Ij←(Ij)＋1
块首址A
数据段
…
操作数
…
存储器
＋
*基址寻址(Base Addressing)方式：
OPD放在MEM中，地址参数为基址REG号及形式地址(偏移地址)
特点—常用于段式存储管理
说明—基址REG组/变址REG组仅含1个REG时，REG号j需隐式表示
└──→ 编码恒为0 →──┘
F7 j A
…
基地址A
…
基址REG组B*
基址REG号
OPx
OPD的EA＝(Bj)＋A
OPD＝M[EA]
段基址A
数据段或程序段
…
操作数
…
存储器
＋
思考：变址寻址与基址寻址的根本区别？
(Bj)为基准地址
Notes: 思考：变址REG自动+1

## Slide 27
寄存器的常见组织— (理论上数据REG/地址REG/基址REG/变址REG间无关联)
①基址REG、变址REG常为地址REG的子集 ←降低成本
└←具有变址功能，指令指明是否变址
②数据REG与地址REG常混用(称为通用寄存器GPR) ←降低成本
M个
可见REG
专用REG
N个
所有寄存器
数据REG组 地址REG组 基址REG组 变址REG组
P个
Q个
*相对寻址(Relative Addressing)方式：
指令放在MEM中，地址参数为形式地址(偏移量)
说明—相对寻址的A为有符号数！变址/基址寻址的A常为无符号数
F8 A
XX
寄存器PC
OPx
指令的EA＝(PC)＋A
程序段
…
指令
…
存储器
＋

## Slide 28
例1：某计算机的MEM按字节编址，相对寻址跳转指令格式如下图所示，偏移量A用补码表示。CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋1。某相对寻址的跳转指令存放在0100H起的
存储单元中。
⑴若该指令的转移目标地址为0120H，则M[0101H]＝？
⑵若M[0101H]＝EEH，则该指令的转移目标地址为多少？
解：⑴取指令时，(PC)＝0100H＋2＝0102H； ←指令执行过程实际方案
指令执行时，转移目标地址＝(PC)＋disp，
[disp]补＝0120H－0102H＝001EH，
故M[0101H]＝Cut([disp]补)＝1EH
⑵取指令时，(PC)＝0102H；
执行指令时，[disp]补＝SExt(EEH)＝FFEEH，
转移目标地址＝(PC)＋disp
＝0102H＋FFEEH＝00F0H
操作码
A
第1字节
第1字节
23
Notes: P23-看指令寻址取指时+1

## Slide 29
解：⑴4428H＝0100 0100 0010 1000B，
⑵2244H＝0010 0010 0100 0100B，
⑶1330H＝0001 0011 0011 0000B，
⑷3592H＝0011 0101 1001 0010B，
例2：某计算机主存按字节编址，有符号整数用补码表示，单地址指令格式如下，基址REG和变址REG各有1个(记为RB和RI)。设(RB)=8000H、(RI)=0007H、(PC)=1234H，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋1，请计算下列
指令字的OPD或OPD/指令的EA。
⑴4428H ⑵2244H
⑶1330H ⑷3592H
[OPD]补＝28H
基址寻址(A=44H)，
OPD的EA＝(RB)＋A＝8000H＋0044H＝8044H
变址寻址(A=30H)，
OPD的EA＝(RI)＋A＝0007H＋0030H＝0037H
相对寻址(A=92H)，
[disp]补＝SExt(92H)＝FF92H，
转移目标地址＝(PC)＋disp＝(1234H＋2)＋FF92H＝11C8H
OP
F A
15 10 9 8 7 0
F＝00为立即寻址，01为相对寻址
10为基址寻址，11为变址寻址
26
27
Notes: P26-看基址/变址寻址， P27-看相对寻址disp位有符号数

## Slide 30
*隐含寻址(Implied Addressing)方式：
无地址码，地址形成方法由操作码隐含指明
└←地址参数固定(仅1种取值)
示例：(a)OPD为恒定值，如Ra←(Ra)＋1中的1；
└←立即数不能隐含(采用立即寻址方式)
(b)OPD在栈顶或固定的REG中，如返回指令、顺序寻址
※寻址方式小结：
①寻址方式与编码方式互逆，EA＝f(方式位,地址参数)
②数据寻址中的部分MEM寻址方式，可用于指令寻址
 | 常用寻址方式
数据寻址 | 除相对寻址外，其余均可使用
指令寻址 | 常使用直接、相对、寄存器间接、隐含方式
注意—不同ISA的寻址方式命名可能不同
如变址寻址、基址寻址、相对寻址可统称为偏移寻址
23
Notes: P23-看指令的寻址方式

## Slide 31
3、指令格式分析及其应用
*指令系统分析：数据表示仅1种(定点整数)，寄存器为GPR(通用寄存器)
数据的表示—OPD长度为 位，机器字长为 位
数据的存放—REG有 个、长度为 位，MEM编址单位为 位、地址为 位
操作码编码—采用 编码方式，格式信息用 方式表示
地址码编码—数据寻址有 方式， 指令方式位显式
指令字特征—包含 地址指令、 字长指令，采用 指令字结构
8 8
4 8 8 8
扩展 隐式
立即/REG/REG间接/隐含 ADD/JNZ
单/双 单/双 变长
指令寻址方式
隐含EA=(PC)＋2
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
直接EA=Addr或隐含EA=(PC)＋2
相对EA=(PC)＋Disp
或隐含EA=(PC)＋1
RD
0000
RD
RD
RS
RD
4位 4位 8位
00
RD
Imm
RS
RS
00
Addr
0000
RD
00
指令字格式
0010
0011
010
1000
1001
110
RD
RS
010
Disp
110
1
0
1
0
RD
RS
0110
指令功能
赋值(MOV): RD←Imm
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)或
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
自增(INC): RD←(RD)＋1
自减(DEC): RD←(RD)－1
分支(JNZ): ZF＝0时PC←Addr
或PC←(PC)＋Disp
Notes: l理由：直接寻址的地址为8位，GPR的长度为8位，OPD长度、机器字长为8位。指令寻址指明MEM变址单位为8位。

## Slide 32
例3：若上页指令系统中，有符号整数用补码表示，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋1。
⑴说明指令字84H的功能。
⑵写出x=x+3的指令序列，x的地址放在寄存器R0中。
⑶若操作码只可放在高4位，最多还可定义多少条指令？
解：⑴84H＝10000100B，指令功能为
⑵指令序列为： // R1←03H
// R1←(R1)＋M[(R0)]
// M[(R0)]←(R1)
⑶高4位已使用10个编码，最多还可定义24－10＝6条指令
R1←(R1)＋1
00000100 00000011
01010100
00110100
*指令系统应用：

## Slide 33
§4.4 指令系统举例
※主要内容：MIPS32、IA32
思考：指令系统主要包含的内容？
数据表示、OPD存放、寻址方式、指令功能、指令格式
1、MIPS32指令系统
*数据表示：
整数—
浮点数—
*OPD存放：
存储器—
IR—
寄存器—
二进制、定点格式、无符号编码&补码，8/16/32位
IEEE 754格式，32/64位(单精度/双精度)
按字节编址、32位地址，大端、对齐方式
只存放16位立即数，按约定格式
32个×32位，只存放32位OPD(存取时先转换类型)
约定：R0≡0，R31过程调用返回地址，R29栈指针，…
32个×32位，双精度OPD占用相邻2个FPR
不保存结果标志
ALU仅32位运算
GPRs：
FPRs：
状态REG：

## Slide 34
*寻址方式：
数据寻址方式—
指令寻址方式—
寻址方式 | 地址形成方法 | 注释
立即寻址 | OPD＝imm | imm为16位立即数(有符号)
寄存器寻址 | OPD＝(rx) | rx为GPRs编号
基址寻址 | EA＝(rx)＋imm | 相加时先位扩展
PC相对寻址 | EA＝(PC)＋imm<<2 | 
伪直接寻址 | EA＝(PC)高4位‖addr<<2 | Addr为26位地址，‖表示内容拼接
说明：GPRs中，R0≡0，R29栈指针，R30帧指针，R31过程调用返回地址 |  | 
立即、寄存器、基址
PC相对、伪直接，隐含(EA＝(PC)＋4等)
思考①：数据的直接寻址、REG间接寻址如何实现？
$0+disp、rx+0
指令字4B对齐,寻址范围可扩大4倍
短数据为8位，按1B边界对齐存放
思考②：为何相对寻址中disp要<<2？
为何基址寻址中disp不<<2？
指令字长为32位，地址码仅26位

## Slide 35
*指令格式：有3种，采用定长指令字结构(32位)
*指令功能：
常用指令有31条，包括数据传送、ALU运算、转移控制
R-型指令—算术、逻辑、移位，小于置位、过程返回
└←不保存结果标志 └←比较结果(0/1)保存到GPR
I-型指令—加法、逻辑、赋值，存取，小于置位、分支
判段GPR值是否为0→┘
J-型指令—跳转、过程调用
 | 31~26(6b) | 25~21(5b) | 20~16(5b) | 15~11(5b) | 10~6(5b) | 5~0(6b)
R-型 | op | rs | rt | rd | shamt | func
I-型 | op | rs | rt | imm |  | 
J-型 | op | addr |  |  |  | 
注：op及func—操作码，rs、rt及rd—寄存器号(源及目的OPD)， shamt—移位位数，imm—立即数或偏移量，addr—形式地址 |  |  |  |  |  | 
37

## Slide 36
名称 | 功能 | op | rs | rt | rd | shamt | func
有符号加add | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000
无符号加addu | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100001
有符号减sub | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010
无符号减subu | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100011
与and | rd←(rs)& (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100
或or | rd←(rs)¦ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101
异或xor | rd←(rs)^ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100110
或非nor | rd←~((rs)¦(rt)) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100111
小于置位slt | rd＝(rs)＜有(rt)? 1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101010
无符号小于置位sltu | rd＝(rs)＜无(rt)? 1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101011
逻辑左移sll | rd←(rt)<<shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000000
逻辑右移srl | rd←(rt)>>L shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000010
算术右移sra | rd←(rt)>>A shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000011
逻辑左移sllv | rd←(rt)<<(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000100
逻辑右移srlv | rd←(rt)>>L(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000110
算术右移srav | rd←(rt)>>A(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000111
过程返回jr | pc←(rs) | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000
思考②：为何没有<<A指令？逻辑非功能如何实现？
同<<L指令，使用~(rt|$0)
思考①：为何要区分有/无符号运算？
无结果标志，便于判断溢出(有符号运算)

## Slide 37
名称 | 功能 | op | rs | rt | Imme
有符号加addi | rt←(rs)＋SExt(imm) | 001000 | rs | rt | imm
无符号加addiu | rt←(rs)＋SExt(imm) | 001001 | rs | rt | imm
与andi | rt←(rs)& ZExt(imm) | 001100 | rs | rt | imm
或ori | rt←(rs)¦ ZExt(imm) | 001101 | rs | rt | imm
异或xori | rt←(rs)^ ZExt(imm) | 001110 | rs | rt | imm
高位取立即数lui | rt←imm<<16 | 001111 | 00000 | rt | imm
取字lw | rt←M[(rs)＋SExt(imm)] | 100011 | rs | rt | imm
存字sw | M[(rs)＋SExt(imm)]←(rt) | 101011 | rs | rt | imm
取字节lb | rt←SExt(M[(rs)＋SExt(imm)]) | 100000 | rs | rt | imm
取无符号字节lbu | rt←ZExt(M[(rs)＋SExt(imm)]) | 100100 | rs | rt | imm
存字节sb | M[(rs)＋SExt(imm)]←(rt)7~0 | 101000 | rs | rt | imm
小于置位slti | rt＝(rs)＜有SExt(imm)? 1:0 | 001010 | rs | rt | imm
无符号小于置位sltiu | rt＝(rs)＜无ZExt(imm)? 1:0 | 000000 | rs | rt | imm
相等转移beq | if((rs)＝(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(imm)<<2 | 000100 | rs | rt | imm
不等转移bne | if((rs)≠(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(imm)<<2 | 000101 | rs | rt | imm
跳转j | PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000010 | addr
过程调用jal | $31←(PC)，PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000011 | addr
思考②：if ($4<$5)、if ($4≥$5)功能如何实现？
slt $6, $4, $5
bne $6, $0, LL1

## Slide 38
例2—若整型数组A的首址放在$10中，sizeof(int)＝4B，说明下列代码序列的功能：
00000020H：100011 01010 01011 00000 00000 001000
00000024H：001000 01011 01100 00000 00000 001000
00000028H：101011 01010 01100 00000 00000 001000
解—指令功能分别为：
$11←M[($10)＋8]，$12←($11)＋8，M[($10)＋8]←($12)
因($10)＋8＝&A[0＋8/sizeof(int)]＝&A[2]，
故代码功能为A[2]＝A[2]＋8
例1—分别写出实现$1←($2)＋($3)、$1←($2)－2功能的指令字，其中运算均为有符号运算
解—指令字1为：000000 00010 00011 00001 00000 100000
指令字2为：001000 00010 00001 11111 11111 111110
36
Notes: P36、上页-看指令字格式

## Slide 39
2、IA32指令系统
*数据表示：
*OPD存放：
存储器—
IR—
寄存器—
有整数、浮点数、指针、压缩SIMD数、BCD数、位域
(同MIPS) (32/38位) (64位) (8位) (组合)
按字节编址、32位地址，小端、对齐方式
可存放8/16/32位立即数，小端、不对齐方式
GPRs为8个×32位，可存放8/16/32位OPD
FPRs为8个×32位，双精度OPD占用相邻2个FPR
状态REG有EFLAG(含ZF/CF/SF/OF/AF等标志)

## Slide 40
*寻址方式：
数据寻址方式—
指令寻址方式—
寻址方式 | 地址形成方法 | OPD存放部件
立即寻址 | OPD＝指令中的常数 | 指令寄存器
寄存器寻址 | OPD＝(R) | 寄存器
直接寻址 | EA＝A | 存储器
寄存器间接寻址 | EA＝(B)或(I) | 
寄存器相对寻址(基址寻址) | EA＝(B)或(I)＋A | 
基址加变址寻址 | EA＝(B)＋(I) | 
相对基址加变址寻址 | EA＝(B)＋(I)＋A | 
比例变址寻址 | EA＝(B)＋(I)×S＋A | 
相对寻址 | EA＝(EIP)＋A | 
说明：通用寄存器R—EAX、EBX、ECX、EDX、ESP、EBP、ESI、EDI， 基址寄存器B—EBX、EBP，变址寄存器I—ESI、EDI， A—偏移量，EIP—程序计数器，S—比例因子 |  | 
除相对寻址外的寻址方式，隐含方式
直接、寄存器间接、相对等，隐含方式

## Slide 41
组成—
指令前缀—
指令本身—
*指令格式：有多种，采用变长指令字结构(1B-16B)
[指令前缀+]指令本身 ←[ ]表示可以缺省
 | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B
指令前缀 | 功能前缀 | 段前缀 | 操作数长度 | 地址长度前缀
 | 1B或2B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1/2/4B | 0B或1/2/4B
指令本身 | 操作码 | 地址码R_R/M | 基/变参数SIB | 偏移量A | 立即数Imme
MOD
REG/OP
R/M
2b 3b 3b
SS
INDEX
BASE
2b 3b 3b
编码与指令本身无二义性， ←保持软件兼容性常见做法
可缺省(当前指令与上条指令相同时) ←前缀保存到系统寄存器中
操作码采用扩展编码， ←不含寻址方式位
地址码(要求≤2个、MEM型≤1个)组合有4种
MOD
REG
R/M
A
MOD
OP
R/M
A
IMME
MOD
OP
R/M
A
REG-REG/MEM型：
IMME-REG/MEM型：
REG/MEM型：
OPi
OPk
OPj
1B/2B 1B
MOD
R/M
OPk
W
MOD
W—OPD长度，D位—目的OPD位置
D
REG
REG
REG
MEM
IMME
REG
IMME
MEM
REG
MEM
REG
R/M
IMME
R/M
IMME
R/M
IMME

## Slide 42
*系统性能对指令系统的要求：
减少IN —
减少CPI—
*指令系统的发展：
面向软件—
面向硬件—
§4.5 指令系统的发展
TCPU=IN×CPI×TC
应增加指令的功能及种类
应减少指令的功能及种类
强化指令的功能及种类 →CISC(Complex Instruction Set Computer)
简化指令的功能及种类 →RISC(Reduced Instruction Set Computer)
※主要内容：CISC、RISC的特征
要求矛盾
(无法调和)

## Slide 43
1、CISC指令系统
*目标：
*示例：
*特征：
2、RISC指令系统
*目标：
*示例：
*特征：
侧重简化指令功能，以提高指令执行速度(CPI)
MIPS32有31条常用指令、32个GPR
·定长指令字结构，指令种类少、格式简单、寻址方式少
·除Load/Store外，均为REG-REG型指令(执行速度快[=1TC])
·使用大量寄存器，便于编译优化、过程调用的快速实现
·执行控制简单，有利于流水、并行处理技术
侧重增强指令功能，以减少程序中的指令数(IN)
IA32有200多条标量＋300多SSE指令，8个GPR
·变长指令字结构，指令种类多、格式复杂、寻址方式多
·大多为REG-MEM型指令，执行时间较长(几个～几十个TC)
·指令功能不均衡，编译程序复杂，执行控制复杂，不利于流水等技术

## Slide 44
3、CISC与RISC的发展
*CISC与RISC的比较：
硬件方面—
软件方面—
性/价方面—
*CISC与RISC自身的发展：
RISC—
CISC—
RISC较好，得益于流水、并行技术
└速度、成本、功耗等方面
CISC较好，得益于已有软件、软件兼容性
└开发成本、代码效率、兼容性等方面
相当，CISC成本低、更新快(市场份额大)
技术交融、和平共处
ISA日趋复杂，纯RISC→类RISC；嵌入式方向
└应用领域扩大、为保持性能
汲取RISC技术，纯CISC→RISC内核；台式机/服务器方向
(如:Intel 80486起)
作业4-2：P166—8、9、11