## Slide 1
第六章 总 线

## Slide 2
※主要内容
⑴总线概述
分类，特性(4点)，性能指标，总线操作过程
⑵总线的仲裁
集中式(3种)的基本思想、信号线连接、仲裁实现，分布式(×)
⑶总线的传输与定时
总线事务类型(功能)，传输过程(协议)&定时方式，总线标准(×)
⑷总线的结构与互连 (△)
总线结构(单/多/南北桥)，总线互连(总线接口电路)
※总体要求：理解总线操作的组织方法(过程/仲裁/传输&定时)

## Slide 3
§6.1 总线概述
※主要内容：总线的分类&组成、特性、性能指标、操作过程
*总线：
传输特征—
*总线事务：
*总线周期：
指连接多个设备、用于信息传输的一组公共信号线
└←可发起传输的称为主设备，仅响应传输的称为从设备
同时仅1个设备发送 ←可多个从设备接收
指总线上设备间的一次信息传输过程 ←仅1个主设备参与
指一次总线操作(分配使用权＋信息传输)所需的时间
又称总线仲裁→┘ └←即1个总线事务
思考①：不同从设备如何标识？
思考③：有多个主设备时，总线使用权如何管理？
请求-分配方式
思考②：总线事务的过程包含哪些交互，有几个主设备参与？
主设备a
从设备i
…
从设备j
主设备b
…
总线传输周期
总线周期
主设备a
空闲
总线使用权:
主设备b
空闲
总线传输周期
总线周期
仲裁 仲裁
思考④：总线事务的最后一个动作是什么？
主/从设备放弃所控信号线(变为高阻态)
Notes: 思考①：通过地址标识 思考②：发送地址、等待从设备响应、传输数据，1个主设备

## Slide 4
1、总线的分类&组成
*按信号线功能分类：
数据总线(DBus)—
地址总线(ABus)—
控制总线(CBus)—
*按所连部件分类&组成：
片内总线—
系统总线—
通信总线—
*其他分类：
承载传送的数据，双向传输线
指明从设备(主存或外设)地址，单向传输线
控制传输的过程，单向传输线(控制线＋状态线)
└←何时/如何使用DBus及Abus
如：MEM读、MEM写，就绪，时钟，总线请求、总线允许
数据总线宽度—＝同时传送的二进制位数
地址总线宽度—＝log2(可寻址的地址个数)
连接芯片内部各元件，由数据总线组成(控制由CU负责)
连接计算机内主要部件，由ABus＋DBus＋CBus组成
连接外设或其它系统，由数据线＋控制线(可缺省)组成
主存
系统总线
CU
ALU
BIU
GPRs
DRAMC
片内总线
通信总线
外设i
I/O接口1
外设j
I/O接口n
…
存储器总线
ABus
DBus
CBus

## Slide 5
2、总线的特性
*物理特性：
*功能特性：
*电气特性：
状态约定—
电平表示—
*时间特性：
(逻辑特性)
指信号线的连接特性，如数量、类型、线距等
指各信号线的功能，如地址线、数据线、时钟线等
指信号线上信号的传递方向、电平有效范围
地址&数据线高电平＝1，控制线高/低电平有效(逻辑1)
单端方式(如≥3.15V,≤1.35)、差分方式(如≥+200mV,≤-200mV)
指传输过程中，各信号线上信号有效的时序
主设备
从设备i
…
…
…
…
从设备j
…
A1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
D1
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
Notes: 连线类型--电缆式、主板式、底板式
TTL电平--接收端用≥2.0V、≤0.8V表示
USB电平接收端用＞＋200mV、＜－200mV表示

## Slide 6
3、总线的性能指标
*总线宽度：
*总线工作频率：
*总线带宽：
*总线传输方式：
指数据总线的位数，常用bit表示
指总线的最大数据传输次数/秒，
＝总线时钟频率×传输次数/时钟周期
└←CLK的↑及↓均传输时为2
指总线的最大数据传输率，＝总线宽度×总线工作频率
└←不考虑非数据传输的交互时间(如地址传送等)
常规传输、突发传输 ←指每个总线事务
例1—某32位同步总线的时钟频率为100MHz，总线事务需要4个时钟周期，总线事务中仅用1个时钟周期可传输2个数据，则该总线的工作频率＝ ，数据传输率＝ ，带宽＝ 。
200MHz 32b×(100MHz/4)＝800Mbps
32b×200MHz＝3.2Gbps
Notes: 方法—从3个因子着手

## Slide 7
4、总线操作过程 (每个阶段都是一次交互)
①总线仲裁阶段： (又称请求-分配阶段)
各个主设备—
总线仲裁器—
②寻址阶段：
有权主设备—
所有从设备—
③数据传送阶段：主/从设备—
②传送结束阶段：主/从设备—
有操作需求时，发出总线请求信号BRi
总线空闲时，确定下个总线传输周期的使用权归属；
发出所选主设备的总线允许信号BGj
发出目标地址和操作命令
判断是否被选中，被选中时响应总线操作
发送/接收数据，或接收/发送数据
各自释放所发送信号线(→高阻态)
仲裁
数据a
地址x
思考①：总线空闲如何表示？为什么闲时仲裁？总线请求何时撤销？
思考②：如何表示读事务的数据传送可以开始？
思考③：传送结束信号由谁发出？
总线传输周期
仲裁
主设备1请求BR1
主设备2请求BR2
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
总线状态(忙)BS
地址总线
数据总线
读命令线RD
写命令写WR
状态线ACK
总线仲裁器
主设备
系统总线
回目录
获得时撤销请求
Notes: 思考①：BS线，分时使用（传输完再换），获得总线使用权时。 思考②：响应结束时，状态线ACK从无效→有效。 思考③：当前主设备，发出时释放锁孔信号，从设备收到后也释放。

## Slide 8
§6.2 总线仲裁
※主要内容：3种集中式的基本思想、仲裁线连接、仲裁时机及方法
*仲裁时机回顾：
*仲裁方式：
总线空闲、有请求时
集中式(有统一的仲裁器)，分布式(无统一的仲裁器)
1、链式查询方式 (集中式)
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
*特点：
BR—Bus Request
BG—Bus Grant
BS—Busy State
自动轮询各主设备，主设备被询问时可获得使用权
└←类比：话筒交给第一排，未举手时自动向后传…
BSi＝BGiIN•BRi，BGiOUT＝BGiIN•~BRi
思考②：仲裁何时开始/结束？
BS=0开始/=1结束，即BG＝~BS•BR
思考①：谁判断使用权归属？仲裁器需几根BR、BG线？自动轮询如何实现？
思考③：主设备的获得&传递逻辑？
引子：如何避免断链？
CBus
…
主设备1
主设备2
主设备n
总线仲裁器
BG
BS
BR
各主设备，
静态优先级策略，有断链现象
主设备有BGIN及BGOUT
1根BR(无需区分是谁)，1根BG(无需区分给谁)，

## Slide 9
2、计数器定时查询方式 (集中式)
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
*特点：
定时轮询各主设备，被询问时可获得使用权
└←类比：不断地报学号 └←设备ID＝设备号
…
主设备1
主设备2
主设备n
仲裁器
设备号
BR
思考④：如何表示开始/结束仲裁？
思考⑤：定时发设备号的原因？
开始/结束时机同链式查询(~BS•BR)
设备号＝有效值/无效值
设备无请求时BS不变，稍后问下一个
静态/循环优先级策略，无断链现象
3、独立请求方式 (集中式)
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
*特点：
每个主设备请求线连接到仲裁器，根据连接次序仲裁
n对BR及BG，及BS
仲裁时机为~BS•∑BRi，仲裁器按特定算法仲裁(BGj有效)
动态优先级策略，仲裁时延固定(可实现隐藏式仲裁)
传输周期结束前仲裁→┴→总线周期＝总线传输周期

## Slide 10
4、自举式 (分布式)
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
~BS•BRi＝1时仲裁，BS＝~(∑BRk)•BRi ←k为高优先级仲裁线
思考：图中哪个主设备优先级最高？
主设备1
BS
BR1
…
BRn
…
…
…
仲裁器1
…
主设备2
仲裁器2
…
主设备n
仲裁器n
仲裁总线
总裁线有N根，优先级用不同仲裁线表示；
仲裁时只检侧高优先级仲裁线
各主设备(≤N个)只连接≥自身优先级的仲裁线
5、竞争式 (分布式)
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
总裁线有n根，优先级用仲裁线编码表示；
仲裁时逐位竞争、败者退出
各主设备(≤2n个)连接所有仲裁线
BRi＝1时逐位发送IDj&接收BUSj，BS＝∏(IDj=BUSj)
回目录

## Slide 11
§6.3 总线传输与定时
※主要内容：总线事务类型，传输过程、定时方式，总线标准(×)
1、总线事务类型 (总线所支持的传输功能)
*总线事务的功能属性：
设备个数、传送功能(读/写/读改写)、数据个数(常规/突发)、寻址范围
└←目标设备为一/多个 发送1/2次地址(扩展地址空间)→┘
*总线事务类型：
支持多种事务，每种事务对应一种传输功能
PCI总线的事务类型 | MEM读、MEM写—MEM空间的一个/多个数据 I/O读、I/O写—I/O空间的一个数据 配置读、配置写—配置空间的一个数据 MEM行读、MEM多行读—MEM空间的一个/多个S主存块数据 (如Cache调入/DMA传送) MEM写并无效—MEM空间一个S主存块数据，并通知其他CPU作废该块 中断响应—取I/O接口的中断类型号，地址无效(I/O接口自动轮询) 特殊周期—向外设通报CPU的工作状态，地址无效(广播模式) 双地址周期—事务的地址分2次发送、操作类型在第2个时钟周期表示

## Slide 12
2、总线传输&定时
*总线传输过程： (传输功能的步骤约定)
用传输协议表示，不同事务的交互步骤不同 ←传输功能不同
例：MEM读事务＝送地址/命令＋等待MEM响应＋传送数据＋结束
MEM写事务＝送地址/命令＋传送数据＋等待MEM响应＋结束
T1 T2 T3 T4
A1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
D1
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
*总线定时方式： (交互步骤的时长约定)
同步方式—
异步方式—
半同步方式—
设置统一的时钟信号CLK，步骤时长＝k×CLK(k为常量)
同一事务不同步骤的k可不同→┘
设置联络信号(如Req&ACK)，步骤时长＝握手时延(可变)
设置时钟信号&联络信号，步骤时长＝k×CLK(k为变量)
请求Req
应答Ack
①
②
③
④
①请求 ②响应
③撤消请求 ④撤消响应
思考：谁决定写事务的T3时长？

## Slide 13
※半同步定时示例： (命令线即请求线)
※异步定时的应答方式： (传输速度、可靠性不同)
T1 T2 T3 T4 T1 T2 (Tw) T3 T4
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
就绪Ready
A1
D1
A1
D1
约定的时延
Req
Ack
全互锁方式
Req
Ack
①
半互锁方式
Req
Ack
①
不互锁方式
示例—串行通信每次传输1个帧，均缺省联络信号线(基于效率)；
含1个字符/数据块→┘ └→用不互锁方式定时→约定波特率
起止式 异步串行通信协议 ←起始位&停止位为帧的同步头&同步尾
1
1…1
0
1 1
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
帧格式(含1个字符)
空闲位停止或
起始位
校验位
停止位
(低) 数据位 (高)
0/1
空闲位
0

## Slide 14
例1—某32位半同步总线的时钟频率为100MHz；MEM读事务的传输协议包含传送地址/命令、等待响应、传送数据3个阶段，支持突发传输模式(突发长度≤4)，每个时钟周期可传送1个地址/命令或1个数据。⑴若主存由单体SRAM构成，存取周期为36ns，则通过总线从主存读取4B数据需多少时间？⑵若主存由4体交叉SRAM组成，则通过该总线读取32B数据最少要多少时间？
解：⑴主存数据引脚为 位；总线访问时的TM＝ ns，
读4B时TMEMR事务＝ ns
⑵主存访问≤ 个数据/次；传送间隔＝启动间隔＝ ns
读16B时TMEMR事务＝ ns
32 36/TCLK*TCLK＝40
{1＋36/TCLK＋1}*TCLK＝60
4 9/TCLK*TCLK＝10
{1＋36/TCLK＋4*9/TCLK }*TCLK＝90
时钟线CLK
地址总线(16b)
数据总线(32b)
控制线RD
就绪线Ready
数据引脚(32b)
控制引脚WE
片选引脚CS
M0 CS
M1 CS
M2 CS
M3 CS
TA Tw Tw Tw Tw TD TD TD TD
A1
BUS
MEM
存取周期(体)
D1
D2
D3
D4
D1
D2
D3
D4
联络信号线
CLK↑发送
CLK↓接收

## Slide 15
*访问空间：
*总线仲裁：
*总线事务：
(功能特性)
*总线定时：
3、总线标准
指设备连接和传输时，应遵守的协议与规范(4种特性)
(1)ISA总线 (Indusry Standard Architecture)
16位半同步总线，96根信号线(16D＋24A)，信号电平为5V
MEM地址空间为16M，I/O地址空间为64K；
数据宽度为8/16位(用信号线SHBE指明)
主设备有CPU、DMA设备(≤8个)，
仲裁由CPU实现(信号线为HRQ&HLDA,链式查询)
7种类型(MEM读/写、I/O读/写、中断响应、DMA传送、MEM刷新)，
仅支持常规传输(1个数据/事务)
半同步方式(用OWS#联络)，时钟频率为8MHz

## Slide 16
*访问空间：
*总线仲裁：
*总线事务：
*总线定时：
(2)PCI总线 (Peripheral Component Interconnect，外围部件互连)
32位半同步总线，100根信号线(A/D复用)，信号电平为5V、3.3V
MEM、I/O地址空间均为4G，(每个)配置空间为64B；
数据宽度为8/16/32位(用数据期的C/BE[3:0]指明)
支持多个主设备(不区分是否为CPU)，
仲裁由仲裁器实现(独立请求式)，可隐藏式仲裁
12种类型，支持突发传输
半同步方式，时钟频率有33.3MHz、66.6MHz
总线时钟CLK
帧周期FRAME#
地址/数据AD[31:0]
命令C/BE[3:0]
主就绪IRDY#
从就绪TRDY#
设备选择DEVSEL#
地址期 过渡期 数据期 数据期 数据期 数据期
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
A1
读
D1
字节使能
D2
D3
D4
11
Notes: PCI-配置空间数量≤32个，DEVSEL有效是数据期的前提，写操作没有过渡期 P11-看总线事务种类

## Slide 17
回目录
(3)串行总线
*串行传输优势：
*使用权管理：
*信号线组织：
传输方式—
*总线事务：
传输协议—
*总线定时：
*USB(Universal Serial Bus)总线：
信号线—
总线事务—
总线定时—
速率高(没有线间信号的同步/干扰)，距离长(差分衰减小)
常为单主设备(无需仲裁) ←多主设备时分布式仲裁
仅数据线，缺省控制/联络线 ←基于效率
支持多种类型，每个事务由多个帧的交互完成
用帧格式表示，有异步串行、同步串行2种
异步非互锁方式(需约定波特率)
点对点的半双工 同步串行总线
└←事务的首个帧含地址、其余帧缺省地址
有4种(控制/批/中断/等时传输)，每个事务含1～3个帧
异步非互锁方式定时(USB2.0-高速480Mbps)
同步头
帧类型
数据域
同步尾
主设备
…
从1
从n
单(向)工(作)方式
主设备
…
从1
从n
全双工方式
主设备
…
从1
从n
半双工方式
VCC
GND
D+
D-
Notes: P20-看同步串行、异步串行的区别
FSB带宽—f=800MHZ时，双通道内存时的带宽为(800*64/8)*2=12800MB/s=12.8GB/s

## Slide 18
§6.4 总线互连结构
1、总线结构
*单总线结构：
特点—
*多总线结构：
*南北桥结构： (下页)
※主要内容：总线结构(△)、总线互连(△)
控制简单，分时传输，时钟频率低(＝较慢设备)
连接有多种，叫法也有多种(如按功能、按总线标准)
总线桥—
特点—
①为所管辖总线的总线控制器
(仲裁、中转操作)
②为所连接总线的主/从设备
(发起/响应总线操作)
总线间可并行传输
CPU-主存总线(HOST总线)
I/O总线
总线桥
CPU
主存控制器
显卡
并行接口
串行接口
…
网络接口
CPU
主存控制器
显卡
…
系统总线(如ISA总线)
I/O插槽
内存条
I/O接口
…
I/O插槽
LCD
键盘
扩展卡
…

## Slide 19
*南北桥结构：
*常见的总线命名： (扫盲)
按应用功能—
按总线标准—
集成技术＋网络技术 ←提高带宽+并行传输
开关矩阵
APG接口
主存
控制器
Hub接口
CPU接口
北桥
内存条
CPU 0
高速接口
CPU总线
PCI总线
北桥MCH
CPU 1
南桥IOH
…
PCI Express接口
显卡
LAN连接器
USB连接器
固件
内存条
MEM总线
内存条
内存条
插槽
…
通用I/O连接器
中断请求线
AGP总线插槽
插槽
MEM总线
主存
控制器
显卡
…
内存条
LCD
…
内存条
CPU-主存总线(前端总线FSB、HOST总线[主机总线])
IO桥
I/O总线
CPU1
CPU0
CPU总线
HOST桥
PCI、ISA、AGP总线等， ←并行总线
PCI Express、QPI、InfiniBand总线等， ←串行总线
USB、SCSI、IEEE1394、CAN总线等 ←通信总线

## Slide 20
2、总线互连
*部件连接方法：
*总线接口电路功能：
⑴总线侧操作—
⑵信息缓冲—
⑶设备侧控制—
⑷信息格式转换—
通过总线接口电路实现 ←速度/格式/时序/电平转换
中转对设备的操作 ←先收下、再转发
CU
ALU
BIU
显示器
显示适配器
主存控制器
内存条
HOST/PCI桥
键盘
PS/2接口
HOST总线
PCI总线
…
…
USB设备
USB控制器
硬盘
硬盘控制器
内存条
侦测总线状态，决定是否发起/响应总线操作
暂存来自总线和设备的信息(命令&数据[Bus],数据&状态)
侦测&保存设备状态；
就绪时转发命令/数据(中转)，或接收数据(缓冲)
总线侧/设备侧操作时，信息转换为目标方格式
作业6：P258— 3、4、6、9、10、15