## Slide 1: 计算机组成原理PPT习题

## Slide 2: 第一章 计算机系统概述

## Slide 3
※本节课堂练习-1(多选题)：
1、程序执行前，需预先存放在存储器中，其好处包括
A. 实现自动访问 B. 提高执行速度 C. 提高编程效率
2、程序中指令需逐条执行，其原因包括
A. 指令可能为转移型指令 B. 同时只能取一条指令
C. 同时只能译码一条指令
3、下列选项中，不属于计算机主机的部件有
A. 运算器 B. 控制器 C. 主存 D. 磁盘
4、CPU执行访存指令时，发出的存储器地址为
A. 主存地址 B. 主存地址或Cache地址
5、程序执行过程中，指令地址用作循环变量，其存放部件是
A. IR B. ID C. PC D. REGs
Notes: 1-BC，2-A，3-D，4-A，5-C

## Slide 4
※本节课堂练习-2(多选题)：
6、下列部件名称解释中，正确的有
A. PC指Program Counter B. ID指Instruction Decoder
C. RAM指随机访问存储器 D. 主设备指CPU和主存
7、下列选项中， ALU能实现的运算有
A. 定点加法 B. 逻辑运算 C. 浮点减法
8、计算机中，显卡属于
A. 外设 B. I/O接口 C. 外设或I/O接口
9、下列总线传输协议中，时延完全取决于从设备的步骤是
A. ①
B. ②
C. ③
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
CBus(WR)
地址
数据
① ② ③ ④
Notes: 6-ABC，7-AB，8-B，9-B

## Slide 5
※本节课堂练习（多选题）：
1、使用逻辑地址(不是物理地址)编程的原因有
A. 主存容量可变 B. 程序装入位置未知
C. 允许程序空间≥主存空间
2、PC←(PC)＋1中的1是指
A. 指令所占存储单元数 B. 指令所占二进制位数
C. 数值1
3、转移型指令的下条指令地址计算，可以提前进行的原因是
A. 计算与指令内容无关 B. 计算与数据操作无关
C. 其他
4、程序执行过程中的循环，其实现方法是
A. 时序信号具有周期性 B. 用PC存放下条指令地址
Notes: 1-BC，2-A，3-B，4-AB

## Slide 6
例1—某机主频为2GHz，指令系统包含2类指令(Ⅰ类及ⅠⅠ类)，指令长度均为2B，指令执行时间分别为5个和8个主时钟周期。程序A执行时，执行了30000条Ⅰ类指令、70000条Ⅱ类指令，求程序A执行的CPU时间、平均CPI。
解：
TCPU＝(30000×5＋70000×8)/(2×109)＝355 μs；
CPI＝30000/100000×5＋70000/100000×8＝7.1
例2—续例1。程序B大小为2MB，其中30%为Ⅰ类指令；程序B执行时，Ⅰ类指令的10%和ⅠⅠ类指令的20%各执行了30次，其余指令均只执行了1次。求程序B执行所需的时钟周期数。
解：
代码中指令数—Ⅰ类有 条，Ⅱ类有 条；
执行的指令数— Ⅰ类为
ⅠⅠ类为
所需时钟周期数—
0.3*220 0.7*220
0.3*220*(10%*30+90%*1)＝1.17*220 条，
0.7*220*(20%*30+80%*1)＝4.76*220 条；
(1.17*220*5＋4.76*220*8)＝43.93*220 个
Notes: 例二 总指令数= 2 MB /2B=1 MB=220 指令

## Slide 7
例3—计算机M1的主频为2GHz，计算机M2与M1具有相同的ISA (Instruction Set Architecture)，M2的主频高于M1、CPI大于M1。若程序A在M1上的运行时间为10s，程序A在M2上运行所需时钟周期数为在M1上的1.5倍，欲使程序A在M2上运行时间为6s，则M2的主频至少为多少？
解：
设 程序A在M1、M2上运行的时钟周期数各为N1、N2，
则 TCPU-M1＝N1×TC＝10s，N1＝
N2＝1.5×N1， N2＝
TCPU-M2＝N2×TC ＝6s，TC  ＝
则 f ＝1/TC ＝
10s×2GHz＝20G个
1.5×20G＝30G个
6s/30G＝0.2 ns
1/0.2 ns＝5GHz
分析—∵f /f＝5/2＝2.5，TCPU-M1/TCPU-M2＝10/6＝1.67 ＜ f /f
∴主频只是影响系统性能的因素之一

## Slide 8
※本节课堂练习：
某CPU的主频为50MHz，所支持的指令有X、Y、Z三类，其CPI分别为4、6、8。假设程序P的目标代码中，X、Y、Z类指令所占比例分别为50%、30%、20%。P经过编译优化后，某类指令数量减少了20%，平均CPI减少了0.11。回答下列问题：
（1）程序P优化前的平均CPI为
A. 5.4 B. 5.8 C. 6.6
（2）程序P优化前的吞吐率(MPIS数)为
A. 0.108 MIPS B. 9.26 MIPS C. 270 MIPS
（3）优化程序P时，优化的指令类型为
A. X B. Y C. Z
Notes: （1）优化前平均CPI=0.5*4+0.3*6+0.2*8=5.4，答案为A。
（2）MIPS数=IN/[(IN*CPI*TC)*106]=f/(CPI*106)=50*106/(5.4*106)=9.26MIPS，答案为B。
（3）只可能优化Y类或Z类指令（否则优化后CPI会增加）；
若优化Z类指令，则CPI=[4*50%+6*30%+8*20%*0.8]/(50%+30%+20%*0.8)≈5.29，5.4-5.29=0.11；
若优化Y类指令，则CPI=[4*50%+6*30%*0.8+8*20%]/(50%+30%*0.8+20%)≈5.36，5.4-5.36=0.04；
故优化的是Z类指令，答案为C。

## Slide 9: 第二章 数据的表示与运算

## Slide 10
练习3—
①若X=+01001，[X]原、[X]补分别为
A. 0 01001和0 10111 B. 1 01001和1 01001 C. 0 01001和0 01001
②若Y=-01010，[Y]原、[Y]补分别为
A. 1 01010和1 01010 B. 1 01010和1 10110 C. 0 01010和0 10110
③若[X]原=001010，X、[X]补分别为
A. + 01010和1 10110 B. + 10110和0 10110 C. +0 1010和0 01010
④若[Y]原=101110，Y、[Y]补分别为
A. - 01110和1 10010 B. - 10010和1 10010 C. - 01110和0 10010
⑤若[X]补=001110，X＝ +01110 ，[-X]补＝ 110010
⑥若[Y]补=101110，Y＝ -10010 ，[-Y]补＝ 010010
原码、补码编码规则： (设X=±xn-2…x0)
X≥0时，[X]原= 0xn-2…x0 ；[X]补= 0xn-2…x0 ， [-X]补= 1xn-2…x0 +1
X＜0时，[X]原= 1xn-2…x0 ；[X]补= 1xn-2…x0+1，[-X]补= 0xn-2…x0
Notes: ①C ②B ③C ④A ⑤B ⑥C

## Slide 11
※机器数编码小结：
①原码/补码/移码的最高位均为符号位、其余位均为数值位
②符号位中，原码/补码用0/1表示正/负，移码反之
③数值位中，X≥0时，原码/补码/移码＝|X|；
X＜0时，原码＝|X|，补码/移码＝|X|＋1
④补码、移码比原码多表示1个负数
原码 无 11…11 10…01 10…00
00…00 00…01 01…11
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
移码 00…00 00…01 01…11 10…00 10…01 11…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
测试—X=+01001时，[X]原=001001，[X]补=001001，[X]移=101001
Y=-01010时，[Y]原=101010，[Y]补=110110，[Y]移=010110

## Slide 12
例5—求字符b的ASCII码(m7…m1=1100010)的海明偶校验码
解：
∵23－1＜7＋3、24－1＞7＋4 ∴校验位位数＝4位；
按故障字约定，校验码为m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1
例4—若数据有16位，则海明校验码的校验位最少为多少位?
解：
2k－1≥16＋k，k最小为5位(24－1＜20、25－1＞21)
偶校验码＝m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1＝1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
根据数据分组规则，得 （偶校验方式）
p4＝m7⊕m6⊕m5 ＝0
p3＝ m4⊕m3⊕m2 ＝1
p2＝m7⊕m6⊕ m4⊕m3 ⊕m1＝0
p1＝m7 ⊕m5⊕m4 ⊕m2⊕m1＝0

## Slide 13
例6—某海明偶校验码m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1＝11000011000，接收的校验码为①11000011010 ②11000001000 ③11001001000，写出数据校验（检错并纠错）结果。
解：
①接收的M＝1100010、P＝0110，
可得P＝0100，
S＝P＋P(mod 2)，得S＝0010，
∴位置2(p2)有错误，数据M＝1100010，实际如此
②M＝1100000、P＝0100，可得P＝0001，则S＝0101，
∴位置5(m2)有错误，数据M＝1100010，实际如此
③M＝1101000、P＝0100，可得P＝0110，则S＝0010，
∴位置2(p2)有错误？实际为位置7(m4)及位置5(m2)错
错判原因：SEC只能纠正1位错，或检测2位错！
*校验方式：
*应用：
需并行校验(接收完才求P、用译码器纠错)
常用于并行传输、存取方面(出错概率小、可纠错)
Notes: 上页-看检验位编码方法
注：若增加一个校验位，使每位数据加入3个校验组，即可检测出1位错和2位错

## Slide 14
例6—某海明偶校验码m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1＝11000011000，接收的校验码为①11000011010 ②11000001000 ③11001001000，写出数据校验（检错并纠错）结果。
解：
①接收的M＝1100010、P＝0110，
可得P＝0100，
S＝P＋P(mod 2)，得S＝0010，
∴位置2(p2)有错误，数据M＝1100010，实际如此
②M＝1100000、P＝0100，可得P＝0001，则S＝0101，
∴位置5(m2)有错误，数据M＝1100010，实际如此
③M＝1101000、P＝0100，可得P＝0110，则S＝0010，
∴位置2(p2)有错误？实际为位置7(m4)及位置5(m2)错
错判原因：SEC只能纠正1位错，或检测2位错！
*校验方式：
*应用：
需并行校验(接收完才求P、用译码器纠错)
常用于并行传输、存取方面(出错概率小、可纠错)
p4＝m7⊕m6⊕m5
p3＝m4⊕m3⊕m2
p2m7⊕m6⊕m4⊕m3⊕m1
p1＝ m7⊕m5⊕m4⊕m2⊕m1
Notes: 上页-看检验位编码方法
注：若增加一个校验位，使每位数据加入3个校验组，即可检测出1位错和2位错

## Slide 15
例4—求-11/128的IEEE 754单精度浮点数的机器码
解：
例5—求IEEE 754单精度浮点数CC968000H的真值N
解：
-11/128＝( -1011)2×2-7 ＝(-0.1011)2×2-3
＝(-1.011)2×2-4＝(-1.011)2×2123-127
机器数为：
1
0111 1011
0110 0000 0000 0000 0000 000
CC968000H＝1 10011001 00101101000000000000000，规格化数
阶＝10011001B－(10000000-1)B＝+00011010B＝+26
尾数＝1.00101101B＝1.17578125
∴N＝(―1)1×1.17578125×2+26＝-1.17578125×2+26
38
※数值数据的表示小结：
二进制，定点/浮点格式，某种/两种编码，几种长度
练习—写出-180的IEEE 754单精度浮点数的机器码
=[-4]移-1
Notes: P38-看IEEE 754编码方法
练习：1 10000110 011010…0=C3340000H

## Slide 16
41H
DCH FFH FFH FFH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MEM
DCH FFH
40H 00H
00H 00H 20H 42H
回目录
测试—IA32中，MEM按字节编址，数据在MEM中采用小端方式存放。下列C语句中，数据从2#存储单元起连续存放，写出存放结果
char a=A; //ASCII码为41H
int b=-36;
short c=b, d=a&c;
float e=40;
数据表示：①机器数长度分别为 1、4、2、2、4 个字节；
②编码为41H、FFFFFFDCH、FFDCH、0040H、42200000H
数据存放结果：
小端方式—数据按字节顺序存放时，地址最小的单元存放最低有效字节
例：数据B3B2B1B0放在40#～43#单元中时，40#存放B0, 41#存放B1,…
30
Notes: 逻辑操作(如&)的OPD为逻辑数，应采用无符号扩展

## Slide 17
例2—设A=-01010，B=+01101，求[A+B]补、[A-B]补
解：
[A]补=110110，[B]补=001101，[-B]补=110011，
[A+B]补=[A]补+[B]补=110110+001101= 000011， 符号对
[A-B]补=[A]补+[-B]补=110110+110011= 101001，符号对
练习—整数用8位补码表示，A=+15，B=+24，求[A+B]补、[A-B]补
*运算特征：减法可以不比较大小，符号与数值可以一起运算
符号与数值一起运算的正确性(结果不溢出时)证明— (枚举法)
3+2及3-(-2) 3+(-2)及3-2 -3+2及-3-(-2) -3+(-2)及-3-2
0011([+3]补) 0011([+3]补) 1101([-3]补) 1101([-3]补)
+ 0010([+2]补) + 1110([-2]补) + 0010([+2]补) + 1110([-2]补)
0 0101([+5]补) 1 0001([+1]补) 0 1111([-1]补) 1 1011([-5]补)
结论：实际结果＝理论结果！
110110 [-10]补
+ 001101 [+13]补
1 000011 [+03]补
110110 [-10]补
+ 110011 [+13]补
1 101001 [-23]补
Notes: 练习：[X+Y]补=00100111，[X-Y]补=11110111

## Slide 18
*基于内部加法器的溢出判断：
设A＝an-1an-2…a0、B＝bn-1bn-2…b0，
Z＝zn-1zn-2…z0
溢出特征—
(参考上页例)
正溢出(an-1＝bn-1＝0)时，zn-1＝1、Cn-1＝0、Cn-2＝1
负溢出(an-1＝bn-1＝1)时，zn-1＝0、Cn-1＝1、Cn-2＝0
C-1
加法器
A B
Z
Cn-1
判断方法①—用1位符号位判断
OF＝an-1bn-1zn-1＋an-1bn-1zn-1＝(an-1zn-1)(bn-1zn-1)
判断方法②—用进位位判断
OF＝Cn-1Cn-2
例4—设[A]补=1010，[B]补=0011，[A+B]补、[A-B]补溢出否?
解：[A+B]补=1010+0011=0 1101，[A-B]补=1010+1101=1 0111
 | [A+B]补溢出判断 | [A-B]补溢出判断
使用方法① | OF= | OF=
使用方法② | OF= | OF=
(11)(01)=0 (10)(10)=1
00=0 10=1
回
50
Notes: 上页-看加法溢出特征，P50-看加法器与加减法器关系
a#b#z+abz#=a#b#z+a#zbz+az#b#z+az#bz#=(a#z+az#)(b#z+bz#)

## Slide 19
判断方法③—用2位符号位判断
变形补码：采用2个符号位的补码[Z]变补=znzn-1zn-2…z0，
znzn-1表示符号(00为正数、11为负数)
例5—设A=-110，B=+011，[A+B]变补、[A-B]变补是否溢出?
解：
依据：正溢出时znzn-1＝01，负溢出时znzn-1＝10
(Cn-1＝0、Cn-2＝1) (Cn-1＝1、Cn-2＝0)
溢出逻辑：OF＝znzn-1
[A]变补=11 010，[B]变补=00 011，[-B]变补=11 101
[A+B]变补 = 11 010 [A-B]变补 = 11 010
+ 00 011 + 11 101
11 101 10 111
OF=11=0，不溢出 OF=10=0，溢出
练习—设A=+15，B=+24，补码含5个数值位，判断A+B、A-B结果是否溢出(方法不限)
Notes: 练习：[A]补=001111，[B]补=011000，[-B]补=101000，[A+B]补=100111，[A-B]补=110111，
用1位符号位判断，A+B溢出（00=1），A-B不溢出（01=1）。

## Slide 20
3、加减法器的结果标志
*关系运算的实现：
无符号关系运算—
有符号关系运算—
①通过减法运算(无符号减法)，产生结果标志
②通过逻辑操作(针对CF/ZF)，形成运算结果
①通过减法运算(有符号减法)，产生结果标志
②通过逻辑操作(针对OF/SF/ZF)，形成运算结果
关系运算 |  | A≥B | A≤B | A＞B | A＜B | A＝B
实现 | ①减法运算 | A－B，产生标志(ZF及CF) |  |  |  | 
 | ②逻辑操作 |  |  |  |  | 
CF CF+ZF CF+ZF
CF ZF
关系运算 |  | A≥B | A≤B | A＞B | A＜B | A＝B
实现 | ①减法运算 | A－B，产生标志(ZF、OF及SF) |  |  |  | 
 | ②逻辑操作 |  |  |  |  | 
OFSF OFSF+ZF OFSF·ZF
OFSF ZF
分析—4位补码减法， (-1)＜4 (-5)＜4 4≮3 5≮(-4)
=1011(-5) =0111(+7) =0001(+1) =1001(-7)
OF=0,SF=1 OF=1,SF=0 OF=0,SF=0 OF=1,SF=1
43
OF—Overflow Flag
SF—Signal Flag
练习：8位加法器完成74H+A3H、74H-A3H后，标志各是多少？
Notes: 练习：74H+A3H的ZF=0、CF=1、OF=0、SF=0，74H-A3H的ZF=0、CF=1、OF=1、SF=1

## Slide 21
※习题课-1：[2011年研究生入学统考题]
假定在一个8位字长的计算机中运行如下C程序段：
unsigned int x = 134, y = 246, z1 = x-y, z2 = x+y;
int m = x, n = y，k1 = m-n, k2 = m+n;
若编译器编译时，将8个8位寄存器R1~R8分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1、k2。请回答下列问题。
（1）执行上述程序段后，寄存器R1、R5和R6的内容分别是什么？
（2）执行上述程序段后，变量m和k1的值分别是什么？（十进制）
（3）上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器及辅助电路实现？简述理由。
（4）如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？
54
1）x=10000110B，y=11110110B，z1=x-y=(0)10010000，z2=x+y=(1)01111100，(R1)=86H，(R5)=90H，(R6)=7CH
2）m=86H=-122，n=F6H，k1=m-n=x-y=86H-F6H=90H=-112
4）判断：同号相加或异号相减，结果与被加(减)数异号。仅k2可能溢出(有符号加)，k2=(1)01111100，溢出
Notes: （1）x=10000110B，y=11110110B，z1=x-y=(0)10010000，z2=x+y=(1)01111100，(R1)=86H，(R5)=90H，(R6)=7CH。
（2）m=86H=-122，n=F6H，k1=m-n=x-y=86H-F6H=90H=-112。
（3）能。加法器实现的是模2n无符号加法运算；无符号的加法直接实现，减法用加补数来实现；根据补码加减公式，有符号的加法用机器数相加即可实现，减法用加机器数的补数即可实现；故整数加/减可用同一加法器及辅助电路实现。
（4）判断：若同号相加或异号相减，结果与被加(减)数异号，则结果溢出。
应用：m、n机器数的最高位均为1，仅k2可能溢出（有符号加法），k2=(1)01111100，溢出。

## Slide 22
二、移位运算
运算类型—逻辑左移、逻辑右移、算术左移、算术右移
(针对无符号数) (针对有符号数)
功能：A×2k或A÷2k，A为数据、k为移位位数
表示：<<L、>>L、<<A、>>A ←Logical shift及Arithmetic shift
1、逻辑移位(Logical Shift)运算
*运算方法：
例1—无符号整数的机器码为8位，求57 <<L 2、57 >>L 2
解：57=00111001B，
57=00111001B，
57 <<L 2＝228＝11100100B；
57 >>L 2＝ 14＝00001110B
机器数整体移位；
移出的数位丢弃，出现的空位补0(无符号数×2k或÷2k)
数值
数值
空位
数值
数值
空位

## Slide 23
2、算术移位(Arithmetic shift)运算
*运算方法：
例2 | 真值 | 原码 | 补码 |  | 真值 | 原码 | 补码
 | +2 | 00010 | 00010 |  | -2 | 10010 | 11110
算术左移1位(Y<<A1) | +4 |  |  |  | -4 |  | 
算术右移1位(Y>>A1) | +1 |  |  |  | -1 |  | 
机器数符号位不变、数值位整体移位；
移出的数位丢弃，出现的空位根据编码特征添补
码制 | 符号位 | 左移空位添补 | 右移空位添补
原码 | 保持 不变 | 补0 | 补0
补码 |  | 补0 | 补符号位
10100
10001
11100
11111
00100
00001
00100
00001
练习—整数用8位补码表示，设A=+15，B=-25，写出B>>1、A+B<<2的机器数
空位添补规则— (有符号机器数×2k或÷2k)
符号
数值
符号
数值
空位
符号
数值
符号
数值
空位
Notes: 练习：B>>1=11110011，A+B<<2=10101011

## Slide 24
例1—设A=111、B=110，用一位乘法求[A×B]无
解：
部分积高位 | 低位 | 乘数 | 说明
000 |  | 110 | 初始部分积P0=0
+ 000 0 000 000 | 0 | 110 | 当前乘数位=0，P0高3位＋0 部分积P1带进位右移1位
+ 111 0 111 011 | 10 | 110 | 当前乘数位=1，P1高3位＋A 部分积P2带进位右移1位
+ 111 1 010 101 | 010 |  | 当前乘数位=1，P2高3位＋A 部分积P3带进位右移1位
练习—无符号整数用4位无符号编码表示，用无符号一位乘法求[9×6]无

## Slide 25
64
3、原码乘法运算 (只讨论小数一位乘法)
[A×B]原＝[A]原×[B]原，结果为≤2n-1位
*运算方法：
乘积数值的递推公式—
实质—
设[B]原＝bn-1bn-2…b0，[A×B]原＝z2n-2…z0
①求乘积符号，SP＝an-1bn-1， z2n-2＝SP
②求乘积数值，P＝|A|×|B|，z2n-3…z0＝P
Pi＝(Pi-1＋|A|×bi-1)×2-1 ←n-1位加法(无符号乘法为n位)
←n-1次循环(无符号乘法为n次)
例3—设[A]原=0.111、[A]原=1.110，求[A×B]原
解：
|A|=0.111，|B|=0.110；
SP＝01＝1；P＝|A|×|B|＝0.101010(同例1[循环3次])，
[A×B]原＝1.101010
符号/数值分开运算，数值相乘为无符号乘法(n-1位)
Notes: P64-看无符号乘法运算规则

## Slide 26
①加法器输出函数—
加法器内部逻辑—
②ALU输出函数—
ALU内部逻辑—
op1~0＝00、01、1*时，Z＝A&B、A⊕B、A+B
逻辑运算复用加法运算结果
算术运算增加数据源，逻辑运算复用加法器
(入端为A、B/1) (入端为A、B)
…
Cin
Cout
A0 B0
A7 B7
Z7
Z0
op0
…
…
op1
例2：设计支持A&B、A⊕B的8位加法器；基于上述加法器，设计支持A+B、A-B、A+1、A-1、A&B、A⊕B的8位ALU，产生Cout及ZF/OF/SF
Cout=C7，OF=(C7C6)，
SF=F7，ZF=~(F7+…+F0)
op2~0 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101
F15~F0 | A+B | A-B | A+1 | A-1 | A&B | AB
Cout | 加法器最高位进位 |  |  |  |  | 
ZF/OF/SF | 按运算结果形成 |  |  |  |  | 
0 1
0 1
=1
=1
≥1
&
&
=1
=1
≥1
&
&
0 1
0 1
ZF
OF
SF
Cout
A B
F
op0
op1
op2
0 1
1
0 1
8位加法器
标志形成
控制
逻辑

## Slide 27
移位功能—
控制信号—指令Rb←Rb-Ra：
指令Rb←(Rb+Ra)>>L1：
乘法支持—
例3：分析运算器29C101的移位功能，写出实现指令Rb←Rb-Ra、Rb←(Ra+Rb)>>L1功能的控制信号，说明其如何支持乘法运算
左移1位(如(F‖R0)<<1)、右移1位(如Qn-1‖Q)>>1)、直通，
2个移位器可级联(Qn-1＝R0)
011 001 001
101 000 001、Rn-1＝0
每次乘1位，外部循环实现n位乘法
└←Q＋A或0，GPR[b]←F/2、Q←Q/2，Rn-1＝C或S、Qn-1＝R0
 | I8~6 |  |  |  | I5~3 |  | I2~0 | 
 | GPR[b] | Q | Y |  | ALU |  | R | S
000 |  | F | F |  | R+S |  | A | Q
001 |  |  | F |  | S-R |  | A | B
010 | F |  | A |  | R-S |  | 0 | Q
011 | F |  | F |  | R∨S |  | 0 | B
100 | F/2 | Q/2 | F |  | R∧S |  | 0 | A
101 | F/2 |  | F |  | R∧S |  | D | A
110 | 2F | 2Q | F |  | R⊕S |  | D | Q
111 | 2F |  | F |  | R⊙S |  | D | 0
有/无符号乘法
不写寄存器
C即Cout
思考：改为>>A1呢？
移位器
寄存器组GPRs
锁存器A
…
ALU
MUX
锁存器B
输入D
MUX
Q寄存器
移位器
Zero
I2~I0
I5~I3
I8~I6
Q0
Qn-1
Rn-1
R0
Cin
R
S
F
Y
MUX
a
b
S/Z/C/V
Notes: 思考：101 000 001、Rn-1＝S

## Slide 28
例4：29C101引脚连接的控制逻辑如下(同上页)，写出实现表中指令功能的控制信号
指令 控制信号 | b | a | SFS | I8~I6 | I5~I3 | I2~I0 | SCI | SSH
R2←R2-R1，PSR←Z/C/V/S |  |  |  |  |  |  |  | 
R2←R2⊕R1，PSR←Z/0/0/S |  |  |  |  |  |  |  | 
 | I8~6 |  |  |  | I5~3 |  | I2~0 | 
 | GPR[b] | Q | Y |  | ALU |  | R | S
000 |  | F | F |  | R+S |  | A | Q
001 |  |  | F |  | S-R |  | A | B
010 | F |  | A |  | R-S |  | 0 | Q
011 | F |  | F |  | R∨S |  | 0 | B
100 | F/2 | Q/2 | F |  | R∧S |  | 0 | A
101 | F/2 |  | F |  | R∧S |  | D | A
110 | 2F | 2Q | F |  | R⊕S |  | D | Q
111 | 2F |  | F |  | R⊙S |  | D | 0
0010 0001 001 011 001 001 01 /
0010 0001 010 011 110 001 00 /
SCI | Cin
00 | 0
01 | 1
10 | CF
11 | CF#
SSH | 左移 |  | 右移 | 
 | R0 | Q0 | Rn-1 | Qn-1
0 | 0 | * | C | R0
1 | Qn-1 | C | S | R0
SFS | ZF | CF | OF | SF
000 | Z | C | V | S
001 | Z | C# | V | S
010 | Z | 0 | 0 | S
100 | * | * | Vu | *
101 | * | * | Vs | *
PSR
运算器
29C101
Cin连接
R0/Q0连接
源选择
Rn-1/Qn-1连接
SSH
SSH
SCI
SFS
a b
D I8~I0